## Slide 1
아진 산업 기업 연계 프로젝트
라즈베리 파이 사용기

## Slide 2: 목차
Raspberry Pi OS 설치 사전 준비
Raspberry Pi OS 설치
Raspberry Pi 기본 사용법
Library Download

## Slide 3: Raspberry Pi OS 설치 사전 준비
준비물
  라즈베리 파이
  Micro sd card + 리더기
  C타입 케이블 + 충전기
  PC(Win, Linux, Mac)
  개인 네트워크 환경

## Slide 4: Raspberry Pi OS 설치 사전 준비
개인 네트워크 환경이 아닐 시 네트워크 구성
  - Windows : Windows 디바이스를 모바일 핫스팟으로 사용
  - Mac : 사용자 Mac의 인터넷 연결을 다른 네트워크 사용자와 공유하기
  - Ubuntu : Ubuntu 데스크탑 가이드 -> 네트워크 -> 무선 네트워크
  - Linux : nmcli를 이용한 모바일 핫스팟 활성화

## Slide 5: Raspberry Pi OS 설치
https://www.raspberrypi.com/software/

## Slide 6: Raspberry Pi OS 설치 – 디바이스 선택

## Slide 7: Raspberry Pi OS 설치 – OS 선택
기호에 따라 Lite, Full 선택
Lite 선택시 GUI 환경이 설치되지 않음

## Slide 8: Raspberry Pi OS 설치 – 저장소 선택

## Slide 9: Raspberry Pi OS 설치

## Slide 10: Raspberry Pi OS 설치 – OS 설정
Hostname 설정
  이후 ssh 접속시 필요
  기존 값 사용가능
사용자 이름 및 비밀번호 설정
무선 LAN 설정
  사전에 설정한 핫스팟과 동일하게
  무선 LAN 국가는 US
SSH 사용 활성화

## Slide 11: Raspberry Pi OS 설치

## Slide 12: Raspberry Pi OS 설치
OS 설치가 끝난 MicroSD Card를 라즈베리파이에 장착
라즈베리파이에 전원 공급
Shell을 통해서 ssh 연결을 한다.
Ex) ssh {User}@{Hostname or IP}
ssh joo@pi
ssh joo@192.168.137.223

## Slide 13: Raspberry Pi 기본 사용법
라즈베리파이 OS의 경우 Debian을 기반 베포판이다.
패키지 관리자는 APT
처음 구동시 sudo apt update && sudo apt upgrade –y 실행
기본 텍스트 에디터는 nano
기본적인 개발 환경역시 설치되어 있음
추가적인 패키지가 필요할시에는 sudo apt install {package name} 실행

## Slide 14: Library Download
하단 zip 또는library link를 통해 library 다운로드
압축파일안에 linux폴더를 라즈베리파이로 이동
scp –r {directory name} {User}@{Hostname or IP}:{download pah}